# Подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения

Порядок получения технических условий (рассмотрение возможности подключения)

Для подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства или реконструируемых объектов в случае увеличения объема подачи воды и отведения сточных вод по существующим присоединениям правообладателю земельного участка необходимо получить в МУП г. Ижевска "Ижводоканал" технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении правил определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" МУП г. Ижевска "Ижводоканал" выдает технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, в течение 14 рабочих дней, без взимания платы.

Для получения технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения уполномоченный орган местного самоуправления или правообладатель земельного участка представляет в МУП г. Ижевска «Ижводоканал» заявление (образец заявления — Приложение №1.1.) с приложением необходимых документов, указанных в Приложении №1.2.

Приём документов осуществляется в Сервисном подразделении «Одно окно» МУП г. Ижевска «Ижводоканал» по адресу: ул. М. Горького, 51, тел. 95-05-49, 95-05-47, 51-24-75.

В течение 1 года после получения технических условий заказчику необходимо определить необходимую подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении (основание – п.16 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).

Формы документов для получения технических условий:

- Приложение №1.1. Образец заявления на выдачу технических условий

- Приложение №1.2. Перечень документов, необходимых для разработки и получения технических условий на водоснабжение и водоотведение объектов

В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в МУП г. Ижевска «Ижводоканал» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

Заключение договора о подключении

Подключение объекта к централизованной системе водоснабжения/водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., постановлениями Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" от 29.07.2013 № 644, "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения" от 29.07.2013 № 645.

В случае, если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он может обратиться с заявлением на заключение договора о подключении без предварительного получения технических условий.

Для заключения договора о подключении к централизованной системе водоснабжения/водоотведения уполномоченный орган исполнительной власти или правообладатель земельного участка представляет в МУП г. Ижевска «Ижводоканал» заявление (образец заявления — Приложение №2.1.) с приложением необходимых документов согласно Приложению №2.2.

В целях оптимизации технических решений при подготовке договоров о подключении, заявитель может дополнительно предоставлять проекты внутриплощадочных наружных сетей водопровода и канализации, а также внутренних систем водопровода и канализации с указанием наименования и телефона проектной организации.

В случае заявки на подключение многоквартирного жилого дома необходимы координаты расположения наружной стены жилого дома и проектируемого ввода водопровода.

Документы, приложенные к запросу, должны быть надлежащим образом заверены. Отсутствие полного пакета документов и (или) ненадлежащее их заверение являются основанием для возврата запроса заявителю в течение 3 рабочих дней с обоснованием причин отказа.

В случае если Заказчик ранее предоставлял такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов в МУП г. Ижевска «Ижводоканал» не требуется.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения — не позднее 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок подготовки договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения/водоотведения:

- при запрашиваемой нагрузке не более 250 м³/сут и при использовании создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки) — не более 20 рабочих дней;

- при запрашиваемой нагрузке более 250 м³/сут и (или) при использовании создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм — не более 10 рабочих дней с даты официального опубликования Приказа Министерства энергетики и ЖКХ УР об установлении индивидуальной платы за подключение.

Размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

При запрашиваемой нагрузке не более 250 м³/сут и при использовании создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР Приказами от 20 декабря 2016 года № 26/110 и № 26/77 установило ставки тарифов на 2017 год для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Ижевска «Ижводоканал».

Приказами предусмотрены следующие ставки тарифов:

- за подключаемую нагрузку водопроводной (канализационной) сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства

- на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (канализации) от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к централизованным системам холодного водоснабжения (водоотведения) МУП г. Ижевска «Ижводоканал».

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

| № п/п | Наименование показателя (водопроводные сети) | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети | Тыс. руб./куб. м в сут | 3,68 |
| 2. | Ставка тарифа на протяжённость водопроводной сети, в расчёте на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, диаметром: | - | - |
|  | 40 мм и менее | Тыс. руб./км | 3 600,35 |
|  | от 40 мм до 70 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 3 738,79 |
|  | от 70 мм до 100 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 3 893,48 |
|  | от 100 мм до 150 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 4 372,59 |
|  | от 150 мм до 200 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 4 986,97 |

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

| № п/п | Наименование показателя (канализационные сети) | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети | Тыс. руб./куб.м в сут | 2,14 |
| 2. | Ставка тарифа за протяжённость канализационной сети, в расчёте на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, диаметром: | - | - |
|  | от 40 мм до 70 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 3 754,39 |
|  | от 70 мм до 100 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 3 981,01 |
|  | от 100 мм до 150 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 4 212,65 |
|  | от 150 мм до 200 мм (включительно) | Тыс. руб./км | 4 306,30 |

Следует отметить, что указанные ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения справедливы для использования создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм, и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 250 м³/сут. В остальных случаях размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 90 настоящих Правил, той же организации водопроводно-канализационного хозяйства, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.

Формы документов для заключения договора на подключение:

- Приложение №2.1. Образец заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

- Приложение №2.2. Перечень документов, необходимых для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения

П Р И М Е Р Н Ы Й   П Е Р Е Ч Е Н Ь

исполнительной документации, представляемой заказчиками (или подрядчиками)

в МУП г. Ижевска "Ижводоканал" для получения

"Разрешения на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации"

1. Копия проекта (раздел СПК), согласованного со всеми службами (и владельцами), владеющими подземными коммуникациями; копия разрешения на строительство.

2. Откорректированный рабочий проект (разделы ВК, НВК), согласованный с Водоканалом (при отсутствии контрольного экземпляра в Техническом отделе), и документы о согласовании произведенных изменений (первый экз.). При подключении к ведомственным сетям водопровода и канализации – согласие владельца на подключение.

3. Копия заключения (раздел НВК, ВК) экспертизы.

4. Титульный лист исполнительной документации по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора по РФ от 26.12.2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006).

5. Акт разбивки внеплощадочных сетей водопровода и канализации по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора по РФ от 26.12.2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006).

6. Исполнительные чертежи:

- план трассы М1:500;

- профиль трассы Мг 1:500, Мв  1:100;

- чертежи камер и перепадных колодцев, часть АС (план, разрезы);

- деталировка водопроводных колодцев, колодцев напорной канализации, подписанная технадзором Водоканала.

Все чертежи представить в 3-х экземплярах, оформить штампом (см. образец), подписать представителем Водоканала (технадзором), заверить в отделе подземных коммуникаций ГУАиГ.

При наличии в подвальном помещении (пристрое) повысительной водопроводной насосной станции (установки) представить:

а) план и разрез станции (установки);

б) акты на:

- монтаж оборудования;

- наладку оборудования, готовность насосной станции (установки) к эксплуатации.

7. Акты на:

- скрытые работы раздельно на водопровод и канализацию по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора по РФ от 26.12.2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006), по ходу (последовательности) выполнения работ;

- ревизию установленной запорной арматуры;

- гидравлическое испытание трубопровода (предварительное до засыпки и окончательное после засыпки);

- промывку трубопровода (два экземпляра) с приложением двух удовлетворительных бактериологических и физико-химических анализов проб воды (при устройстве двух вводов водопровода — по два удовлетворительных анализа на каждый ввод);

- промывку внутридомовых (внутренних) стояков водопровода (два экземпляра) с анализами качества воды;

- освидетельствование пожарных гидрантов;

- техническое освидетельствования сетей (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора по РФ от 26.12.2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006г) после выполнения работ по благоустройству территории.

8. Паспорта и сертификаты заводов-поставщиков на трубы, арматуру, применяемые материалы и оборудование.

9. Журналы производства работ.

10. Журнал авторского надзора (при строительстве магистральных водопроводов и коллекторов).

11. Копии удостоверений сварщиков (при строительстве магистральных водопроводов и коллекторов).

12. Заключение о проверке сварных стыков (при строительстве магистральных водопроводов и коллекторов).

13. Справка о приеме водомерного узла Абонентской службой Водоканала (принимается после сдачи исполнительных чертежей и актов).

14. Копия платежного поручения по оплате счета за отключение существующей сети для врезки вновь проложенного трубопровода.

15. Письмо-гарантия об оплате за израсходованную при промывке воду с указанием расчетного счета.

16. Письмо-заявка на подключение вновь построенного (реконструируемого) объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Документы укомплектовать в "Папку", выполнить "Опись исполнительной документации".

После получения "Разрешения" заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод (обращаться в Абонентскую службу МУП г. Ижевска "Ижводоканал" по адресу: ул. М. Горького, 51).

Приём документации осуществляется в Сервисном подразделении «Одно окно» МУП г. Ижевска «Ижводоканал» по адресу: ул. М. Горького, 51,   тел. 95-05-49,  95-05-47,  51-24-75.

Дни приема заявлений и выдачи готовой документации:

- понедельник-четверг с 8.00 до 17.00;

- пятница с 8.00 до 16.00.

ВЫДАЧА технических условий подключения, договоров о подключении и т.п. производится по доверенности.